A- HALOKARBON YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SERVİS HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME 1.00: KONU-KAPSAM: Afyon Kocatepe Üniversitesi binalarında bulunan (6 kg ) Halokarbon Gazlı Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı, Hidrostatik Testi, cihaz üzerindeki eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen parçaların değiştirilmesi ve benzeri işlemler için alınacak servis hizmetleri ile ilgili Teknik Şartnamedir. 2.00: TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.01. Servis hizmeti verecek firma, TSE Afyon İl Temsilciliğinden alınan “Hizmet Yeri Yeterlilik “ (TS 11827 kapsamlı) belgesini (en son tarihli) idareye teslim edecektir. Firmanın ürünleri TS 862-EN-3 belgeli olacak. TS 1519 ve TS 11169 standart kapsamındaki tüpler için Garanti Belgesi, Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini de ibraz edecektir. Şartnamede adı geçen TSE numaraları norm ve standartlarına uygunluğu TSE’ce onaylanmış belgenin aslı veya TSE’den (en son tarihli) onaylı fotokopisi verilecektir. Teklif veren firma, Ürün Belgesini (ürünün markası ile kullandığı KKT, halon ve köpüğe ait sertifikasını) idareye teslim edecektir. Firma kendisi imalatçı değil ise (başka firmanın TSE’ye uygun imal edilmiş tüpünü satıyorsa) imalatçı firmayla olan sözleşmesini noter tasdikli olarak idareye teslim edecektir. Kullanılacak Ürünün (İmalatçı-İthalatçı) firma tarafından, işi yapacak “Firma adına kesilmiş yeni (yakın) tarihli faturayı” teslim edecektir. 2.02. Yangın söndürme cihazlarında eskiyen (manometre, boya, etiket, hortum, lans, tetik tertibatı vb.) aksamlar TSE Standardına uygun yeni malzemeler ile değiştirilecektir. Cihazlar firma tarafından doldurulmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi binalarından teslim alınmadan önce cihaz üzerindeki eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen parçaların değiştirilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkilisi ile firma yetkilisi arasında, yenilenecek parçalar ve boyanacak cihazlar bir tutanak ile tespit edilerek firmaya teslim edilecektir. Yenilenecek parçalar için tutanak tanzim edilmemiş ise yapılacak yenileştirmeler için (dolum hariç) herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 2.03. Firmalar servis hizmetleri tekliflerinin yanı sıra, yangın söndürme cihazlarında eskiyen (manometre, boya, hortum, lans, tetik tertibatı vb.) malzemeler için de fiyat teklifi verecek olup, bu malzemeler için verilen teklifler sözleşme sonuna kadar geçerli olacaktır. 2.04. Yangın söndürme cihazlarının içine konulacak olan Gaz “Elektrik ve Elektronik Cihaz “ türü yangınlara karşı söndürücü etkinliği fazla olan Halo Karbon (HCFC) BLENT B içermelidir ve EPA onaylı ,Çevre Sertifikalı , Halo Karbon oranı en az %90 saflıkta olmalıdır.Satıcı firmalar gazın özelliğini belirten analiz raporu vereceklerdir. 2.05. Doldurulmak üzere firmaya teslim edilen Yangın Söndürme Cihazları teslim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde doldurularak Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkililerine tutanakla teslim edilecektir. Y.S.Cihazlarından Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkilisi ve firma yetkilisi huzurunda Yangın Söndürme Cihazlarından bir cihaz, sondaj yöntemiyle seçilerek yangın söndürme tatbikatı yapılacaktır. Gerekli görülmesi halinde ve kullanılan toz , kimyasallar konusunda bir çelişkili durum tespiti halinde tatbikat esnasında cihazlardan bir tanesi numune alınarak üzerine cinsi, esası ve özellikleri yazılarak elde edilen numune Üniversitemiz birim yetkilerince belirlenecek herhangi bir Üniversitenin Kimya laboratuarına gönderilerek test ettirilecektir.Test ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır. Ayrıca testlerde ve yangın denemelerinde kullanılan boş cihazlara aynı özellikte söndürücü madde ücretsiz olarak ihaleyi alan firma tarafından doldurulacaktır. 2.06. Servis hizmeti verecek firma; cihazların gövdelerine hidrostatik test basıncı uygulayacaktır. Bu basınç testi, daha önce hidrostatik teste tabi tutulan ve üzerine hidrostatik test tarihi vurulan cihazlar için imal tarihinden itibaren 5.yılın bitiminde, üzerinde hidrostatik test tarihi bulunmayan cihazlar içinse imalat tarihi dikkate alınarak, imalat tarihinden itibaren 5.yılın sonunda işletme basıncının 1,5 katı hidrostatik test basıncı uygulanarak yapılacak, TSE standartlarına uygun olarak kontrol edilecek ve cihazın uygun bir yerine testi yapan firmanın işareti ile test tarihi vurulacaktır. 2.07. Cihaz üzerindeki Hidrostatik test basınç tarihi 5 (beş) yılını dolduran ve firma tarafından Hidrostatik teste tabi tutulan ve tatbikat için seçilip boşaltılan cihazlardan, herhangi bir cihaz gövdesi Hidrostatik teste tabi tutulmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkilileri gerekli görmesi halinde , belirlenen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna gönderilerek test ettirilecek ve TSE standardına uygun olup- olmadığını belirlemek yetkisine sahiptir. Ayrıca test masrafları servis hizmeti veren firmaya ait olacaktır. 2.08. Test sonucu ilgili standartlara aykırı çıktığı tespit edilen cihazlar için rapor tanzim edilecek, cihazlar doldurulmayarak ıskat edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkililerine iade edilecektir. 2.09. Servis hizmeti veren firma; dolum, bakım ve onarım yaptığı her cihaz üzerine, kendi yetki belgesindeki bilgileri ihtiva eden kontrol etiketini imalatçı firmanın belirttiği teknik bilgileri kapatmayacak şekilde uygun bir yere yapıştıracaktır. Kontrol etiketinde; - Firmanın ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markasını, - Söndürücü maddenin cinsini, kısa işaretini ve miktarını, - Kullanılacağı yangın sınıfının sembolünü ve resimli işaretini, - Yangın söndürme cihazlarının dolu ve boş ağırlığını, doldurulduğu tarihi (ay ve yıl olarak), - Cihaz ile ilgili diğer bilgileri, - Firmanın adresinin, telefon ve faks numarasının yer aldığı bir etiketi yapıştıracaktır. 2.10. Firma tarafından doldurulan Yangın Söndürme Cihazlarının 2 (iki )yıl süre ile her 6 (altı) ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri yapılacak, cihazların üzerine dolum tarihleri ile kontrol tarihlerinin yazılarak takip edileceği “Periyodik Bakım ve Kontrol Etiketi” yapıştırılacaktır. “ Cihazların 6 (altı) aylık bakımları “Periyodik Bakım ve Kontrol Etiketi” üzerinde kontrol tarihi ve kontrol eden personelimizin imzası için yer bulunacak, firma tarafından periyodik bakımı yapılan cihazın üzerine firma yetkilisince tarih atılarak imzalanarak kaşelenecektir. “ Y.S. Cihazların üzerinde resimli kullanma talimatı bulunacaktır. B- KURUKİMYEVİTOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SERVİS HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME 1.00: KONU-KAPSAM: Afyon Kocatepe Üniversitesi binalarında bulunan (6 kg ve 50 kg) ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı, Hidrostatik Testi, cihaz üzerindeki eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen parçaların değiştirilmesi ve benzeri işlemler için alınacak servis hizmetleri ile ilgili Teknik Şartnamedir. 2.00: TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.01. ,2.02. ,2.03. yukarıdaki benzer maddelerin aynısı geçerlidir. 2.04. Yangın Söndürme Cihazlarının yeniden dolum’larında TS EN 615 1997 standartlarına uygun en az % 90 saflıkta, cihazın üzerinde belirtilen ağırlıkta ve söndürücü madde olarak Mono amonyum Fosfat esaslı (MAP)ABC Kuru Kimyevi toz kullanılacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen tortulaşıp katılaşmayacak özellikte ve 1000 (bin) volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır. Cihazlara itici gaz olarak Azot gazı (N) kullanılacaktır. Doluma gönderilecek Yangın Söndürme cihazları Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) yetkilisi nezaretinde firma yetkilisi tarafından boşaltılarak, doluma gönderilecek cihazların kg.mı, miktarı, cinsi vb. özellikleri belirtilerek firmaya tutanakla teslim edilecektir. 2.05. ,2.06.,2.07. ,2.08. ,2.09. ,2.10. yukarıdaki benzer maddelerin aynısı geçerlidir. C- KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ SERVİS HİZMETLERİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME 1.00: KONU-KAPSAM: Afyon Kocatepe Üniversitesi binalarında bulunan Köpüklü Yangın Söndürme Cihazlarının dolumu, bakımı, Hidrostatik Testi, cihaz üzerindeki eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen parçaların değiştirilmesi ve benzeri işlemler için alınacak servis hizmetleri ile ilgili Teknik Şartnamedir. 2.00: TEKNİK ÖZELLİKLER: 2.01. ,2.02. ,2.03. yukarıdaki benzer maddelerin aynısı geçerlidir. 2.04. Yangın söndürme cihazlarının içine konulacak olan Köpük etkili olduğu (AFFF % 3) SINIFLAR ( A: KORLU YANGINLAR :TAHTA , KAĞIT ,PLASTİK, YÜN,İPLİK vb. B: AKARYAKIT, KİMYEVİ MADDELER, SOLVENTLER türü yangınlara karşı söndürücü etkinliği fazla olan köpük içermelidir. Satıcı firmalar köpüğün özelliğini belirten broşür vereceklerdir. 2.05., 2.06. ,2.07. ,2.08.,2.09. ,2.10. yukarıdaki benzer maddelerin aynısı geçerlidir. D- KARBONDİOKSİTLİ (CO2) YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZLARI : 1-) Mevcut Karbondioksitli (CO2) Yangın Söndürücü Cihazları 2003 Yılı Avrupa CE standartlarına uymadığı, 2-) Manometreleri (Göstergeleri) olmadığı, 3-) Ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı, hurdaya ayrılması gerekmektedir. GENEL : 3.00. DİĞER HUSUSLAR : 3.01. Servis hizmeti verecek firma tarafından doldurulan yangın söndürme cihazları, en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu süre içerisinde söndürme fonksiyonlarını yerine getirebilmelidir. 3.02. Firma; servis hizmeti verdiği Y.S.Cihazlarının 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması , dolum tarihinden itibaren 2(iki) yıl süre ile ücretsiz olarak yapacaktır. ( Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının TS 11827 ‘ye göre “Hizmet Yeri Yeterlilik” belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve iki yıl sonunda ve veya daha öncesinde kullanılan toz’un muhteviyatının bozulmuş olduğu tespit edilmesi halinde tozunun değiştirilmesi şarttır.) 3.03. Yangın Söndürme cihazlarlarının firma tarafından topluca teslim alınma ve teslim edilme yeri Afyon Kocatepe Üniversitesi (birimleri) birim yetkilileridir. 3.04. Afyon Kocatepe Üniversitesi binalarından Firma yetkililerince teslim alınacak ve dolumu yapılan cihazlar aynı şekilde geri teslim edilecektir. 3.05. Dolum ve bakımdan gelen cihazlar teslim alınırken tek tek gözden geçirilecek, hasarlı ve arızalı olduğu kanaatine varılan Yangın söndürücüler Üniversitemiz birim yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır. 3.06. Bu şartnamede yer almayan diğer hususlarda TS 11827 sayılı yönetmelik ile 27 Kasım 1998 tarih ve 23536 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yangın Söndürme Cihazlarının Servis Hizmetleri Hakkındaki tebliğde belirtilen hususlar ile TSE hükümleri uygulanır . 3.07. DOLUM İÇİN FİRMAYA TESLİM EDİLECEK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ YERİNE “YÜZDE ELLİ EMANET YEDEK CİHAZ” ALINMAK SURETİYLE TESLİM EDİLECEKTİR. 4.00 HUKUKİ İŞLEMLER : Bu şartnamede belirtilen hususlara riayet edilmediği, Y.S.Cihazlarına eksik söndürücü madde doldurulduğu ve analiz sonuçlarına göre kalitesiz madde kullanıldığının tespit edilmesi halinde Üniversitemiz birim Yetkilileri ile firma arasında yapılan sözleşme feshedilecek ve firma Afyon Kocatepe Üniversitesi yetkililerince 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri gereğince yasal işleme başvurulacak ve yasal işlemlerden dolayı bütün icra, dava ve avukatlık masrafları firmaya ait olacaktır. Ayrıca bu durum Türk Standartları Enstitüsüne ve Cumhuriyet Savcılığa bildirilecektir. Dolum için teklif veren firma yukarıdaki hususları yerine getireceğini kabul etmiş sayılır. TEKLİF VEREN FİRMALAR: Teklif Mektubu ekinde: 1- Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların ( TSE 862 – TSE 5684 ) ve TS 11827 sayılı “Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi” ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen (4077 sayılı kanun) garanti belgesi verecekler, süresinde vizesi yapılmamış belgeler kabul edilmeyecektir. 2-Teklif veren firmalarda ISO 9001 : 2000 Kalite Belgesi ve CE (Avrupa Standartlarına Uygunluk Belgesi ) Sertifikaları aranacaktır. 3-Servis hizmeti verecek firma, TS 11827 sayılı yönetmeliğe göre “Yangın Söndürme cihazlarının dolumu, bakımı, hidrostatik testi, cihaz üzerindeki eskiyen ve fonksiyonunu yerine getirmeyen parçaların değiştirilmesi ve benzeri işleri yaptıklarına dair “HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ almış olacaklardır ve bunu ibraz edeceklerdir. 4- Yangın Söndürme Cihazlarında kullanılan kimyevi maddelerin muhteviyatlarını belirten: 1-) Teklif veren firma, Ürün belgesini (ürünün markası ile kullandığı KKT, HCFC Blend B Halongazı ve köpüğe ait sertifikasını) idareye teslim edecektir. 2-) HCFC Blend B (%90 söndürme özelliği) halon gazı için: İmalatçı-İthalatçı firma tarafından, işi yapacak firma adına kesilmiş yeni (yakın) tarihli “FATURA” teslim edilecektir. 3-) Kuru Kimyevi Toz’un markasını ve söndürme özelliğini (% 90) belirten imalatçı-ithalatçı firma tarafından işi yapan firma adına kesilmiş yeni (yakın) tarihli “FATURA” teslim edilecektir. 4-) Köpüklü cihazlara doldurulacak köpüğün AFFF %3 özelliğinde olduğunu gösteren imalatçı-ithalatçı firma tarafından, işi yapan firma adına kesilmiş yeni (yakın) tarihli “FATURA” teslim edilecektir. Anılan belgeleri, teklif mektubu ekinde sunmayan firmaların, teklifleri geçersiz sayılacaktır. ONAY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANI HAZIRLAYAN İsmail SEZEN Sivil Savunma Uzmanı TARİH .04.2011 SAYFA NO 4 SAYFA YAPISI 1-4

TS 862 EN-3

ELDE TAŞINABİLİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ

CİHAZLARI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-) A1 7114 Kalite

2-) Sıvama Saçtan Gövde

3-) Gaz altı Kaynak

4-) Pirinç Tetik Vana Tertibatı

5-) Manometre (Gösterge)

6-) 15 Bar Çalışma Basıncı

7-) 0.70 Mikron Elektro Statik Boya

8-) Basınca Dayanıklı Tahliye Hortumu

9-) Özel Montaj Askısı

10-) Söndürücü Maddeler: ABC Toz, HCFC Blend B Halongazı, AFFF Köpük,

Karbondioksit (CO2)

11-) Yangın Söndürücü Cihazları 87/404/AT yönetmeliği kapsamında CE belgeli olacaktır.

AÇIKLAMA : Avrupa Standartları (CE) uygulandığı için Manometreli (Üstünde Gösterge Cihazı) cihazlar kullanıldığından TSE tarafından, dıştan basınçlı (dış iticili) cihazların kullanımı standart dışı kabul edildiğinden, kullanımdan kaldırılmıştır. Bu cihazlardan bulunan birimlerimiz, en kısa sürede üstünde manometre (gösterge bulunan) bulunan cihazlarla değiştirmeleri ve satın alırken de manometreli (üstünde göstergesi) olan cihazları satın almaları gerekmektedir.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

26.04.2013 TARİHLİ BAKIM, KONTROL, ONARIM VE DOLUM YAPILACAK

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZLARI LİSTESİ

| SIRA NO | BİRİMİ | KG | HCFC BLEND-B HALONGAZLI | %3 AFFF KÖPÜKLÜ | KKT- Kurukimyevitozlu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOPLAM :	6 Kg.lık HCFC Blend B Halongazlı				16 Adet

6 Kg.lık KKT’ li (Kurukimyevitozlu)				32 Adet

12 Kg.lık AFFF Köpüklü						 4 Adet

Bakım, Kontrol, Onarım ve Dolum Yapılacaktır.